TD Architectures des ordinateurs DEUST – 1             27 avril 2020	H. TSOUNGUI

Exercice1  Reconnaissance des composants, connecteurs et normes.

  - Indiquer les noms ou types des 10 composants désignés par les flèches et un numéro.

Fig. 1 : Composants et normes

Fig. 2 : Composants et normes

Exercice 2  Résolution d’écran

2.1. Qu’est-ce que le pas de masque, pdm en abrégé, (anglais pitch) ?

2.2. On rappelle la formule de calcul du pdm maximal

Largeur_image

pdm max  =     ---------------------------------    x  0.85

Résolution_horizontale

- En utilisant cette formule et en détaillant vos calculs, compléter le tableau ci-dessous.

Résolution horizontale x Résolution verticale

Diagonale   Largeur image          800 x 600      1024 x 768        1280 x 1024

14’’               265                        0.28                     ?                    0.18

15’’               284                        0.3                     0.24                    ?

17’’                  ?                         0.34                    0.27                 0.22

Exercice 3

** Détail des calculs exigé, à faire sans calculatrice

3.1- Convertir en base 2

a) 147         b) 235

3.2- Convertir en base 8

a)  193        b) 76

3.3- Opérations arithmétiques

Effectuer les opérations suivantes dans les bases indiquées :

a) 2CA( 16) +  B13( 16)		b) 11101 ( 2)     x   111 ( 2)

Exercice 4          ETUDE COMPARATIVE DE CHOIX DE MATERIEL

Pour l’étude comparative, vous utiliserez un tableau de la forme ci-dessous avant de donner votre choix :

| Caractéristiques | Matériel 1 | Matériel 2 | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Caract-1 (Ex : RAM) |  |  |  |
| Caract-2 (Ex : HD) |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Caract-n |  |  |  |
| Conclusions => | Avantages … Inconvénients … | Avantages … Inconvénients … |  |
| Votre choix |  |  |  |

Justification de votre choix final (10 lignes au maximum) :

Exercice 3  Choix de poste de travail

On considère les ordinateurs personnels décrits ci-dessous.

Travail à faire : vous devez faire une étude comparative et proposer l’achat d’une configuration en justifiant votre choix.

Config 1 :

Présentation - DELL  Studio XPS 8300 - Ordinateur de Bureau - Intel Core i5-2300 (3,4 GHz) - 1,5 To - RAM 6144 Mo - AMD Radeon HD 6670 – Windows10- Blanc

Processeur : Intel® Core™ i5-2300 - Mémoire vive 6144 Mo - Carte graphique AMD RADEON 6670 - Mémoire graphique 1 Go - Disque dur 1.5 To - Lecteur optique Lecteur DVD+/-RW - Lecteur de cartes mémoire 19 en 1 - Réseau Ethernet - Microsoft Microsoft® Windows™10 édition familiale Premium authentique

CONNECTIQUE

  Avant

  2 x USB 2.0

  1 slot lecteur de carte mémoire 19 en 1

  1 x Prise Casque

  1 Sortie Audio

  Arrière

  Port HDMI/VGA

  4 x USB2.0

  1 x E-SATA

  Audio au standard 7.1

  1 slot d’encrage pour câble de sécurité

  1 entrée adaptateur secteur

  Connecteur réseau RJ45

  Interne

  1 PCIex16

  3 PCIex1

  2 SATA2

  2 SATA3

  1 Mini-PCIe

  6 USB 2.0

Prix : 897 euros

Config 2 :

Présentation - Pc Gamer Advanced - Intel i5-2500 4x3.3Ghz - 4Go Ram - 500Go Hdd - Radeon Hd6770 1024Mo - Usb 3.0 - Full Hd 1080p - Alim 80+ - Windows10

Réseau Ethernet - Microsoft Microsoft® Windows™10 édition familiale Premium authentique

Caracteristiques Techniques

ALIMENTATION : Corsair 500W 80+.

CARTE Mere : Asrock H61M/U3S3.

PROCESSEUR : Intel Core i5-2500 4x3.30Ghz.

CARTE Graphique : Ati Radeon Hd6770 1024Mo Gddr5 - Ati Eyefinity.

RAM : 4 Go DDR3-1333 Dual Channel (2x2Go) - 8Go max.

DISQUE Dur : 500Go Sata2 7200 tpm.

LECTEUR Optique : Lecteur/Graveur Dvd+/-RW Double couche.

CONNECTIQUE Facade Avant : 2x Usb 2.0 Prises micro & casque.

CONNECTIQUE Arriere : 2x Usb 3.0 4x Usb 2.0 1x Hdmi 2x Dvi 2x Ps/2 Lan Ethernet haut débit Sorties Audio 5.1.

Prix : 890 euros

# Text boxes

4

2 (violet)

1  (bleu)

3

8

7

10

9

5

6